Примеры практических вопросов на  экзамене  по «Организации ЭВМ и С».

1.  Выберите примерные значения диапазона изменения и точности представления  чисел с плавающей запятой, имеющих формат: 1 бит – знак числа, 10 бит – порядок, 21 бит – мантисса?

Диапазон:      a) [-1038, 1038]     b) [-1076, 1076]

Точность (десятичных цифр):  a)  6        	b) 8

2. Определите результат  логической операции  (x  AND y) над 16-ричными числами

x =  ABCD	y = FEC4

3.  Чему  равно  шестнадцатиричное  значение  адреса  вектора  прерывания  с  десятичным номером 26 ?

4. Какие аргументы и результаты может иметь этап формирования исполнительного адреса?

| Аргументы | Результаты |
| --- | --- |
| Адрес команды Длина команды Число операндов Адрес операнда База Смещение Код команды Масштаб | Адрес команды Длина команды Число операндов Адрес операнда Смещение Код команды Регистр флагов Адрес перехода |

5. Для  ассемблерной программы,  данные которой описаны в виде:

DATA    	SEGMENT

mem1     	DW    		500

mem2    	DW    		-50

vec1       	DB    		1,2,3,4,8,7

vec2       	DB    		10,20,-10,-20,-30,-40

DATA   	ENDS

определить содержимое регистра  DX после выполнения команд:

push  	mem1

push  	mem2

mov  	bp,	sp

mov   	dx,	[bp]+2

6.  Чему  равно  шестнадцатиричное   значение  смещения   дескриптора  с  десятичным номером 76  в таблице дескрипторов?

7. Пусть разработка программы на С требует 10 человеко-месяцев, а на ассемблере – в 10 раз больше, но время выполнения программы на С – в 4 раза больше, чем программы на ассемблере. Кроме того,  пусть 1% длины кода этой программы отвечает за 50% времени ее выполнения. Если написать программу на С, а затем этот 1% кода переписать на ассемблере, то по сравнению с  программой на ассемблере  во сколько примерно раз будет выигрыш во времени разработки и проигрыш во времени выполнения?